## Slide 1: USB : les principes de base
Philippe Larcher (ppl@cypress.com)
Cypress-France
Notes: 1

## Slide 2: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 3: Introduction
USB = Universal Serial Bus
Version initiale 1.0, devenue 1.1 en Septembre 1998
  Définit 2 vitesses de fonctionnement :
    1,5 Mbps (Low Speed)
    12 Mbps (Full Speed)
Version 2.0 en Avril 2000
  Supporte toutes les caractéristiques de l'USB 1.1
    1,5 Mbps (Low Speed)
    12 Mbps (Full Speed)
  Ajoute une vitesse de 480 Mbps (High Speed)
  Optimise l'utilisation de la bande passante
Notes: 5
6
Applications categorized by performance requirement
Low speed defined as performance between 10~100Kbps.
  Main applications are in interactive devices
  Attributes are very low cost and ease of use
Medium speed defines as between .5 ~ 10Mbps
  Main application is in communication
  Attributes are low cost, ease of use and Guaranteed latency
High speed defines as performance between 50 ~ 1000 Mbps
  Main application is in video
  Attributes are Ease of use and very low bandwidth
USB is targeting low and medium speed applications.
USB focus on low cost and high volume application

## Slide 4: Introduction
Le fonctionnement High Speed possède certaines caractéristiques très différentes des fonctionnements Low Speed et Full Speed
La grande majorité des applications étant du type Low Speed ou Full Speed, la présentation s'attache d'abord aux caractéristiques générales de ces versions
Les caractéristiques High Speed sont détaillées séparément
Remarque
Notes: 5
6
Applications categorized by performance requirement
Low speed defined as performance between 10~100Kbps.
  Main applications are in interactive devices
  Attributes are very low cost and ease of use
Medium speed defines as between .5 ~ 10Mbps
  Main application is in communication
  Attributes are low cost, ease of use and Guaranteed latency
High speed defines as performance between 50 ~ 1000 Mbps
  Main application is in video
  Attributes are Ease of use and very low bandwidth
USB is targeting low and medium speed applications.
USB focus on low cost and high volume application

## Slide 5: Introduction
PERFORMANCE APPLICATIONS
Applications
USB Low/Full Speed
--> 10Kbps
--> 10Mbps
--> 400Mbps
Périphériques interactifs (claviers, souris, consoles)
Afficheurs, lecteurs
Automatismes (mesure, capture)
Remplacement liaisons-série lentes
Télécom/Datacom (téléphonie, modem)
Bureautique (disques, imprimantes, fax, scanners)
Multimedia (audio, vidéo limitée, set-top-box, jeux)
Lecteurs carte a puce
Remplacement liaisons-série rapides
Multimedia (video)
Bureautique (disques, imprimantes, scanners)
Télécom-Datacom
Transmission haute vitesse
Applications USB
High Speed
Notes: 5
6
Applications categorized by performance requirement
Low speed defined as performance between 10~100Kbps.
  Main applications are in interactive devices
  Attributes are very low cost and ease of use
Medium speed defines as between .5 ~ 10Mbps
  Main application is in communication
  Attributes are low cost, ease of use and Guaranteed latency
High speed defines as performance between 50 ~ 1000 Mbps
  Main application is in video
  Attributes are Ease of use and very low bandwidth
USB is targeting low and medium speed applications.
USB focus on low cost and high volume application

## Slide 6: Les atouts de l'USB
Caractéristiques
Bénéfices
Faible coût de l'interface
Périphériques économiques
'Hot Plug & Play'
Jusqu'à 127 périphériques
Possibilité d'alimentation par le câble
Détection et correction d'erreurs
3 vitesses, 4 types de transferts
Périphériques universels
Indépendant des machines-hôtes
Simplicité d'emploi
Grosses configurations, systèmes ouverts
Fiabilité, sécurité
Support de périphériques et d'applications variées
Périphériques légers
Notes: 3

## Slide 7: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 8: Topologie
Pas de bus physique partagé
- connexions point-à-point, topologie en étage
Deux types de fonctions :
  - Hub (= répéteur)
  - Device (= périphérique)
  - Compound functions = Hub+Device
  - jusqu'à 127 fonctions connectables
Fonctionnement maître-esclave :
  - un seul maître à bord ('Host Controller')
  - pas de ligne d'interruption (au besoin :
  scrutation cyclique)
Téléphone
Lecteur
Imprimante
Hub
Haut-parleur
Micro
Souris
Haut-parleur
Moniteur/Hub
Clavier/Hub
Root Hub
Host Controller
Notes: 3

## Slide 9: Topologie
Chaque fonction (hub ou device) reçoit une
adresse à l'initialisation
Hub
Téléphone
Haut-parleur
Micro
Souris
Lecteur
Imprimante
Haut-parleur
Root Hub
Host Controller
Moniteur/Hub
Clavier/Hub
seule la fonction adressée répond
Les transferts déclenchés par le Host parcourent
tous les tronçons (except. Low Speed)
Notes: 3

## Slide 10: Signalisation
Bus USB :
  2 paires
    Signalisation : D+, D-
    Alimentation : GND, VBUS (5V nom.)
Connecteurs :
  2 types
    Série A (extrémité amont)
    Série B (extrémité aval - optionnel)
Câbles :
  blindés si périph. Full Speed
  Longueur max. 3m (non blindé), 5m (blindé)
Fiche
Embase
USB High Speed : mêmes câbles et connecteurs
Notes: 8
10
TWO connecter sets
prevent plug in backward

## Slide 11: Signalisation
Signalisation pseudo-différentielle, codage NRZI
D+
D-
Repos
(haute vitesse)
0
(transition)
SE0
(EOP)
1
(pas de transition)
D+ et D- : niveaux 3.3V LVTTL
Low Speed : état Repos inversé, fronts lents (>75ns)
Full
Speed
Notes: 4

## Slide 12: Signalisation
Hub
Haut-parleur
Micro
Souris
Haut-parleur
Root Hub
Host Controller
Moniteur/Hub
Clavier/Hub
Les transactions Full Speed ne parcourent pas les terminaisons Low Speed
Les transactions Low Speed sont précédées d'un préambule particulier pour 'ouvrir' les terminaisons Low Speed, qui se referment ensuite automatiquement
PRE
Notes: 4

## Slide 13: Signalisation
  Low Speed (1.5 Mps) : périphériques lents
    Les périphériques lents sont limités à échanger au maximum 8 octets toutes les 10ms, ce qui correspond à un débit maximum de 800 oct/s, (soit 6400 bps).
    Par certains moyens detournés il est possible d'espérer atteindre 8 Koct/s (64 Kbps), sans garantie.
Attention, le débit n'est pas proportionnel à la vitesse :
  Full Speed (12 Mps) : Hubs et périphériques non lents
    ces périphériques peuvent échanger jusqu'à 1024 octets toutes les 1 ms, soit un débit de 1 Moct/s
Notes: 4

## Slide 14: Longueur maximum
La longueur maximum développée est définie par les temps de propagation et de réponse :
  segment de câble : 30ns ; Hub : 40ns
  Temps de réponse maximum de la fonction adressée : ~600ns
  Le temps de réponse total doit être inférieur à 1300ns Longueur maximum thérorique = 25 à 30m
HOST
Controller
Hub 1
Hub 2
Hub 3
Hub 4
Hub 5
30ns
40ns
70ns
70ns
1300 ns max (aller-retour)
Fonction
adressée
70ns
70ns
700 ns max (aller-retour)
Attention, la mise en cascade de plusieurs Hubs s'accompagne de contraintes d'alimentation et de consommation
D'une manière générale l'USB n'est ni un bus de terrain ni un bus LAN
Notes: 8
10
TWO connecter sets
prevent plug in backward

## Slide 15: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 16: Plug and Play
Détection automatique de vitesse
Connexion/déconnexion en fonctionnement
Reconnaissance automatique
Notes: 9

## Slide 17: Plug and Play
Low Speed / Full Speed : signalisation côté périphérique par résistance de tirage, détection par le Hub amont lors de la connexion/déconnexion
Low Speed
(tirage 3.3V sur D-)
Full Speed
(tirage 3.3V sur D+)
F.S./L.S. USB
Transceiver
Host or
Hub Port
Twisted Pair Shielded
R
1
D+
D-
D-
D+
R
1
F.S. USB
Transceiver
Hub Port 0
or
Full Speed Function
5 Meters max.
Z
0
=90


15%
R
1
=15K

R
2
=1.5K

R
2
Notes: 10

## Slide 18: Plug and Play
Détection automatique de connexion/déconnexion (par le Hub)
  Déconnexion
  Connexion
Voh(min)
Vse(min)
Vse(max)
Vol(max)
2.8V
2.0V
0.8V
0.3V
>2.5us
Voh(min)
Vse(min)
Vse(max)
Vol(max)
2.8V
2.0V
0.8V
0.3V
>2.5us
(D- si basse vitesse, D+ si haute vitesse)
(D- si basse vitesse, D+ si haute vitesse)
Notes: 13

## Slide 19: Plug and Play
Enumération = phase de détection et d'identification des fonctions USB effectuée par le Host à l'initialisation et à chaque changement de configuration (connexion ou déconnexion)
Lors de son énumeration un périphérique fournit sur demande du Host une succession de Descripteurs permettant son identification complète
Lors de l'énumération initiale, les fonctions (hubs et périph.) sont initialisées de proche en proche
L'identification précise et complète d'un périphérique lors de sa connexion s'effectue par énumeration
Notes: 13

## Slide 20: Plug and Play
Enumeration d'un Device :
  Hub : indique au Host un changement d'état sur un de ses ports
  Host : détermine le port en cause
  Host : effectue un 'reset' du port
  Host : lit le descripteur du Device (addresse par défaut 00h)
  Host : assigne une adresse USB au Device
  Host : lit les descripteurs complémentaires
  Host : configure la fonction, détermine la bande passante, etc.
  Host : met en place le driver approprié
Lors de l'initialisation générale du système (mise sous tension), l'énumeration des fonctions (hubs et périph.) s'effectue de proche en proche
Notes: 13

## Slide 21: Plug and Play
12
11
le Host Controller initialise successivement les périphériques connectés aux ports B (lecteur), C (imprimante), D (téléphone)
10
9
lors de la scrutation du Hub, celui-ci indique une connexion non initialisée sur ses ports B,C,D
8
7
6
le Host Controller initialise successivement les périphériques connectés aux ports A (Hub),B (micro),C,D (hts parleurs), E (moniteur)
5
lors de la scrutation du Hub-moniteur, celui-ci signale une connexion non initialisée sur ses ports A,B,C,D,E
4
le Host Controller initialise successivement les périphériques connectés aux ports A (clavier) et C (souris), et les place dans sa liste de scrutation
3
le Host Controller initialise le périphérique connecté au port B (Hub du moniteur), et le place dans sa liste de scrutation
2
le Host Controller initialise le périphérique connecté au port A (Hub du clavier), et le place dans sa liste de scrutation
1
Le Root Hub indique une connexion non initialisée sur ses ports A et B
Exemple d'énumération initiale :
Host Controller
Root Hub
B A
Hub A
D C B
E Hub
D C B A
Moniteur
Clavier
Haut-Parleur
Haut-Parleur
Micro
Téléphone
Hub
D C B A
Souris
Imprimante
Lecteur CD
lors de sa scrutation, le Hub-clavier signale une connexion non initialisée sur ses ports A(interne) et C
Notes: 3

## Slide 22: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 23: Alimentation et consommation
Hubs et Devices peuvent être alimentés par le câble (bus-powered) ou disposer de leur alimentation propre (self-powered)
Les Hubs doivent fournir une alimentation minimum à chaque port aval
Contraintes de consommation strictes
Notes: 14

## Slide 24: Alimentation et consommation
Aucune fonction (Device ou Hub) ne peut consommer plus de 100 mA (sur le bus) avant d'être énumérée
Après énumération un Device peut consommer jusqu'à 500 mA (High-power Device) ou rester à 100 mA (Low-power Device).
Tout Hub doit fournir au moins 100 mA par port aval
Un self-powered Hub doit fournir 500 mA par port aval
Un self-powered hub doit posséder un limiteur de courant sur ses ports aval (5A max) et signaler les anomalies au Host
Un High-power Device doit posséder un dispositif d'alimentation sequencée (100mA, puis 500mA)
Un Bus-powered Hub ne peut supporter que des Low-power Devices. Un High-power Device ne peut être connecté qu'à un Self-powered Hub
On ne peut pas cascader directement 2 Bus-powered Hubs
Quelques conséquences :
Self-powered Hub
Alim. port amont
(100mA)
limiteur
5A
Alim. ports aval
(500 mA/port)
High-power ou Low-Power Devices
Logique
Alim.
ext.
Bus-powered Hub
Alim. port amont
(500mA)
switch
Alim. ports aval
(100 mA/port)
Low-power Devices uniquement
Logique
Quelques règles :
Notes: 15

## Slide 25: Alimentation et consommation
La tension VBUS fournie par un Self-powered Hub ne doit pas être inférieure à 4.75V
Câbles et connecteurs peuvent induire une déperdition de 25mV/100mA
La tension VBUS fournie par un Bus-powered Hub ne doit pas être inférieure à 4.4V
Un Low-power Device doit fonctionner correctement avec une alimentation 4.35V
Un High-power Device (connecté necessairement sur un Self-powered Hub) doit fonctionner correctement avec une alimentation de 4.5V
Conséquences
Self-powered
Hub
4.35V
Bus-Power
Device
4.5V
Bus-Powered
Hub
4.75V
0V
Pire cas
0.125V
4.625V
4.4V
0V
4.375V
0.025V
Notes: 15

## Slide 26: Limitation des appels de courant
La connexion d'un Bus-powered Device induit un appel de courant sur VBUS (chargement des capacités, alimentation des composants)
L'appel de courant peut faire chuter momentanément VBUS
La chute maximum tolérée sur VBUS est de 330mV
La charge maximum représentée par un Device est limitée à 10μF//44Ω
  10μF : somme de toutes les capacités présentes
  44Ω : charge équivalente à 4.4V/100mA
Si la charge capacitive réelle est >10uF, le Device doit incorporer une fonction de limitation de courant
Conséquences
VBUS
GND
10μF
44Ω
Notes: 15

## Slide 27: Economies d'énergie
Toute fonction (Device ou Hub) doit entrer en mode Suspend après 3ms d'inactivité du bus
Une fois placé en mode Suspend, un Device (ou Hub) ne doit pas consommer plus de 500A sur l'alimentation câble (*)
  La résistance de tirage sur D+/D- consomme à elle seule 200µA
La sortie du mode Suspend (=Resume) peut être causée par :
  Le Root Hub (en réponse à une requête logicielle)
  Une signalisation en provenance d'un Device (Remote Wake-up)
  La connexion ou la déconnexion d'un Device (ou Hub)
Pour limiter la consommation, Hubs et Devices possèdent un mode Suspend
(*) 2,5mA pour les High-power Devices disposant de la fonction Remote Wake-up
Notes: 15

## Slide 28: Economies d'énergie
Host Controller
Root Hub
B A
Hub A
D C B
E Hub
D C B A
Moniteur
Clavier
Haut-Parleur
Haut-Parleur
Micro
Téléphone
Hub
D C B A
Souris
Imprimante
Lecteur CD
La signalisation 'Resume' remonte de proche en proche jusqu'au Root Hub, qui répond en la confirmant pendant 20ms
Le Hub répond aussitôt (<50us) en activant la signalisation 'Resume' vers tous ses ports aval validés, et vers son port amont (pendant 10ms)
Le Device active la signalisation 'Resume' (D+ et D- actifs) à destination de son Hub, pendant 10ms
Remote Wake-Up : réveil à l'initiative d'un Device
Notes: 15

## Slide 29: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 30: Transactions, Paquets, Trames
USB driver
USB Host Controller
driver
USB Host Controller
USB
Host System
Client Driver
Application
Application
Applications
Client Driver
USB Client Drivers
Trame n+2
Trame n+1
Trame n
Transfert B
Transfert A
Transaction
1
Transaction
2
Transaction
3
Transaction
1
Transaction
2
Transaction
3
Transaction
4
Transaction
A-1
Transaction
B-1
Transaction
B-2
Transaction
B-3
Transaction
A-2
Transaction
B-4
Token
Packet
Data
Packet
Ack
Packet
Token
Packet
Data
Packet
Ack
Packet
IRP
IRP
1) Client Drivers (Device Drivers) : communiquent les demandes de transfert des applications via des IRP (I/O Request Packet)
Applications
USB Client Drivers
2) USB driver : traduit chaque transfert en une suite de transactions
USB driver
Applications
USB Client Drivers
3) USB Host Controller driver : regroupe les transactions en trames
USB Host Controller
driver
USB driver
4) USB Host Controller : traduit les transactions en paquets, enchaine les trames
USB Host Controller
USB Host Controller
driver
USB Host Controller
Notes: 17

## Slide 31: Transactions, Paquets, Trames
L'entité de transfert sur l'USB est la Transaction
Une transaction est généralement constituée de 3 Packets juxtaposés :
  Token
  Data
  Acknowledge (Handshake)
Un Transfert est composé d'une succession (non atomique) de transactions
Token Packet
Data Packet
Ack Packet
adresse USB
et sens de transfert
données utiles
(longueur pre-négociée)
accusé de réception
Transaction
Notes: 17

## Slide 32: Transferts, Transactions et Paquets
Paquet
Structure des Paquets
Synchronisation
Packet ID
Packet Specific Information
CRC
EOP
Data
NRZI
0
0
0
0
0
0
0
1
D+/D-
8 bits
2 bits
Notes: 17

## Slide 33: Transferts, Transactions et Paquets
Paquets Token
Paquets Data
Paquets Handshake
IN
OUT
SETUP
SOF
DATA0
DATA1
ACK
NACK
STALL
Format des Paquets
Notes: 19

## Slide 34: Transactions, Paquets, Trames
Exemple de transaction IN et OUT
IN
OUT
DATA0/1
DATA0/1
NAK
STALL
ACK
ACK
NAK
STALL
Token
Data
Handshake
Idle
Error
Data
Error
Idle
Data
Error
Error
from Host
from Function
Notes: 20

## Slide 35: Transactions, Paquets, Trames
Contrôle de Flux
  Le Host controller enchaîne les transactions constituant un transfert au rythme optimum convenu lors de l'énumération
  S'il le souhaite un périphérique peut ignorer/refuser une transaction et demander sa ré-exécution ultérieure, en répondant 'NAK'. Exemples :
    Périphérique n'ayant pas d'information particulière à signaler
    Traitement de la transaction précédente non terminé
Notes: 20

## Slide 36: Transactions, Paquets, Trames
Exemples de transferts OUT :
O U T
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
O U T
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 0
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
O U T
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
O U T
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
N A K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
NAK
Notes: 20

## Slide 37: Transactions, Paquets, Trames
I N
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
D A T A 0
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Data Packet
H/S Pkt
I N
A D D R
E N D P
C R C 5
Token Packet
Exemples de transferts IN :
I N
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
A C K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
N A K
H/S Pkt
I N
A D D R
E N D P
C R C 5
Token Packet
NAK
N A K
H/S Pkt
I N
A D D R
E N D P
C R C 5
Token Packet
NAK
Notes: 20

## Slide 38: End-Points
Le 1er paquet de chaque transaction (Token Packet) indique :
  l'adresse USB du Device (ou du Hub)
  la sous-adresse concernée (End-Point)
  le sens de la transaction
Un End-Point permet d'établir un canal de communication mono-directionnel ('Pipe') entre une fonction interne du Device et l'application Host
Un Device USB peut supporter jusqu'à 16 End-Points, et doit supporter au moins le End-Point n° 0 (utilisé pendant l'initialisation)
Chaque End-Point possède, pour l'échange des données, une FIFO de taille variable (précisée lors de l'énumération : de 8 à 1024 octets)
FIFO
USB
Périphérique
FIFO
FIFO
Endpoint_0
Endpoint_1
Endpoint_n
Data
IRQ
IRQ
IRQ
Notes: 17

## Slide 39: Transactions, Paquets, Trames
Le temps est découpé en trames de 1 ms (Frames), marquées par le Token SOF (Start Of Frame)
Les transactions sont regroupées à l'intérieur des trames (pas de chevauchement)
Une trame peut contenir une ou plusieurs transactions destinées à un même périphérique
SOF
n
trame n
trame n+2
trame n+1
T
D
H
transactions
T
D
H
T
D
H
T
D
H
T
D
H
T
D
H
T
D
H
transfert i
transfert j
transfert k
SOF
n+1
SOF
n+2
SOF
n+3
Notes: 21

## Slide 40: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 41: Détection et traitement des erreurs
Le standard USB assure une grande fiabilité des transferts, par la détection de nombreuses erreurs au niveau hardware :
  Erreurs de paquets
    Paquet ID
    Bit Stuff
    CRC
    Data toggle
  Time-out (absence de réponse)
  'Babbling'
  LOA (Loss of Activity)
Toute détection d'une erreur de paquet doit se traduire par la non-réponse du périphérique (time-out)
Notes: 21

## Slide 42: Détection et traitement des erreurs
Contrôle hardware des paquets :
Le 'Packet ID' est codé sur 4 bits, et répété en valeur complémentée (total 8 bits)
PID0
PID1
PID2
PID3
PID0
PID1
PID2
PID3
Token, Data,
Handshake, Special
Contrôle
Notes: 21

## Slide 43: Détection et traitement des erreurs
Bit-stuffing
Contrôle hardware des paquets :
Data
Stuffed data
NRZI
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
Stuffed bit
Emission : un bit à 0 est inséré derrière toute séquence de 6 bits à 1
Réception :
  contrôle de présence du 'stuffed bit' (si absent : non-réponse)
  reconstitution de la séquence initiale
Notes: 21

## Slide 44: Détection et traitement des erreurs
Contenus protégés par un CRC (5 bits ou 16 bits)
IN, OUT, SETUP
DATA0
DATA1
PID alterné pour les Paquets Data
Contrôle hardware des paquets :
Notes: 21

## Slide 45: Détection et traitement des erreurs
Rôle du PID Data alterné :
Une erreur détectée dans un paquet Handshake laisse le Host et le Device en désaccord sur la bonne ou mauvaise réception du paquet Data précédent. Exemple :
Out
Ack
Data
Out
Ack
Data
Out
Ack
Data
Out
Ack
Data
T1
T2
T3
T4
erreur
La transaction 3 est acquittée normalement par le Device
      L'acquittement de la transaction 3 est trouvé erroné par le Host
Pour la transaction 4 le Device attend de nouvelles Data
      Pour la transaction 4 le Host répète les Data de la transaction 3
Host et Device sont désynchronisés à leur insu
Pour éviter ce problème, le Paquet_ID 'Data' est alterné après chaque transaction réussie :
Out
Ack
Data0
Out
Ack
Data1
Out
Ack
Data0
Out
Ack
Data0
T1
T2
T3
T4
erreur
Le Device attend un paquet ID 'Data1' pour la transaction 4, et reçoit un paquet ID 'Data0' : erreur de paquet
Notes: 21

## Slide 46: Détection et traitement des erreurs
Babbling : non-terminaison d'un paquet avant la fin de trame
Loss Of Activity : forçage permanent des signaux D+/D-
Ces deux défauts sont détectés par les Hubs
En cas de défaut constaté : isolation du Device fautif
Notes: 21

## Slide 47: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 48: Configuration/Initialisation
Etats d'un Device :
Attached
Powered
Default
Adress
Config.
Le Device connecté, non alimenté, n'est pas visible
Alimenté, le Device sera détecté lors de la scrutation de son Hub
Détecté, le Device reçoit une signalisation Reset. Il répond à l'adresse 0
Le descripteur standard du Device est lu et analysé. Le device reçoit son adresse
Les descripteurs complémentaires du Device sont lus et analysés. Une configuration est choisie par le Host, et assignée au Device. Le Device est en état de fonctionnement
Notes: 25

## Slide 49: Configuration/Initialisation
La configuration de chaque Device s'effectue pendant l'énumération via une succession de transferts spécifiques (Control Transfers), adressés à son EndPoint 0
Transaction Setup
Transaction IN
Transaction IN
Transaction OUT
Transaction Setup
Transaction OUT
Transaction OUT
Transaction IN
Setup Stage
Data Stage
Status Stage
Token
Data
Ack
...
...
(
)
Control Read
Control Write ou
No Data Control
Requete
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Token
Data
Ack
Un Control Transfer débute par une transaction de Setup, décrivant la requête adressée au Device
La transaction de Setup est éventuellement suivie de transactions IN (Control Read) ou OUT (Control Write)
et se termine par une transaction de STATUS (OUT ou IN)
Notes: 25

## Slide 50: Control Transfers
CRC
SETUP
ADDR
ENDP
DATA
Requête (8 octets)
ACK
Setup Stage : envoi d'une requête décrivant l'information souhaitée
Setup Transaction
Paquet Token
Paquet Data
Paquet Handshake
Caractéristiques de requête
  Direction (Host -> Device, Device -> Host)
  Type (Standard, Class, Vendor, ...)
  Destinataire (Device, Interface, Endpoint, ...)
Code-requête
  Set Address
  Get/Set Descriptor
    Device
    Configuration
    ...
  Get/Set Configuration
  ...
Nb octets à transférer suite à la requête
CRC
Les requêtes standard doivent être reconnues et exécutées par tout Device USB
Notes: 25

## Slide 51: Control Transfers
Format des requêtes
Request Type
Request code
Value
Index
Length
Dir
Type
Recipient
0 : Host-to-Device
1 : Device-to-Host
0 : Standard
1 : Class
2 : Vendor
3 : Reserved
0 : Device
1 : Interface
2 : Endpoint
3 : Other
4... : Reserved
0 : Get Status
1 : Clear Feature
2 : Reserved
3 : Set Feature
4 : Reserved
5 : Set Address
6 : Get Descriptor
7 : Set Descriptor
8 : Get Configuration
9 : Set Configuration
10 : Get Interface
11 : Set Interface
12 : Sync Frame
Notes: 25

## Slide 52: Control Transfers
Exemple : 'Get Device Descriptor' ( Setup Stage)
SETUP
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Requête (8 oct.)
CRC
ACK
Request Type=80
Request code=06
Value = 01
Index= 00
Length=18
Dir
Type
Recipient
0 : Host-to-Device
1 : Device-to-Host
0 : Standard
1 : Class
2 : Vendor
3 : Reserved
0 : Device
1 : Interface
2 : Endpoint
3 : Other
4... : Reserved
0 : Get Status
1 : Clear Feature
2 : Reserved
3 : Set Feature
4 : Reserved
5 : Set Address
6 : Get Descriptor
7 : Set Descriptor
8 : Get Configuration
9 : Set Configuration
10 : Get Interface
11 : Set Interface
12 : Sync Frame
Notes: 25

## Slide 53: Control Transfers
Exemple : 'Get Device Descriptor' (Data Stage)
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descript (début)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Descript (milieu)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descr. (fin)
CRC
ACK
Descript. length=18
Descript type=01
USB Release=x0101
Class
Sub-Class
Protocol
max Packet Size
Vendor ID
Product ID
Device ID
Vendor index
Nb of Config.
Serial nb index
Product index
SETUP
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Get Dev. Descr.
CRC
ACK
Origine Host
Origine Device
Notes: 25

## Slide 54: Control Transfers
Exemple : 'Get Device Descriptor' (Status Stage)
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descript (début)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Descript (milieu)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descr. (fin)
CRC
ACK
SETUP
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Get Dev. Descr.
CRC
ACK
Origine Host
Origine Device
OUT
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
CRC
ACK
Notes: 25

## Slide 55: Control Transfers
Exemple : 'Get Device Descriptor' (récapitulatif)
SETUP
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Requête (8 oct.)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descript (début)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Descript (milieu)
CRC
ACK
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
Descript (fin)
CRC
ACK
OUT
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
CRC
ACK
Setup Stage
Data Stage
Status Stage
Origine Host
Origine Device
Notes: 25

## Slide 56: Control Transfers
Exemple : 'Set Address' (requête standard)
SETUP
ADDR
ENDP
CRC
DATA0
Requête (8 oct.)
CRC
ACK
Setup Stage
Status Stage
Request Type=00
Request code=05
Value = Address
Index= 00
Length=00
IN
ADDR
ENDP
CRC
DATA1
CRC
ACK
Notes: 25

## Slide 57: Descripteurs
Types de descripteurs
Device
Descriptor
Config.
Descriptor
Config.
Descriptor
Interface
Descriptor
Interface
Descriptor
EndPoint
Descriptor
EndPoint
Descriptor
EndPoint
Descriptor
Les différents descripteurs sont communiqués sur demande du Host, pendant l'énumération
Notes: 25

## Slide 58: Configuration des Devices
Device Descriptor : communiqué par le Device sur une requête 'Get Descriptor (Device)'
Descript. length
Descript type (01)
USB Release
Class
Sub-Class
Protocol
max Packet Size
Vendor ID
Product ID
Device ID
Vendor index
Nb of Config.
Serial nb index
Product index
Notes: 25

## Slide 59: Configuration/Initialisation
Configuration Descriptor : communiqué(s) par le Device sur une requête 'Get Descriptor/Configuration'
Descript. length
Descript type=02
Total length
Nb of Interfaces
Config. value
Config. index
Attributes
MaxPower
Bus/Self Powered
Remote wake-up yes/no
Notes: 25

## Slide 60: Configuration/Initialisation
Interface Descriptor : envoyé par le Device à la suite du Configuration Descriptor
Descript. length
Descript type (04)
Interface number
Alternate-setting
Nb of EndPoints
Interface class
Interf. sub-class
Interf. protocol
Interface index
Notes: 25

## Slide 61: Configuration/Initialisation
EndPoint Descriptor(s) : envoyés par le Device à la suite du 'Interface Descriptor'
Descript. length
Descript type (05)
EndPoint address
Attributes
Max PacketSize
Polling Interval
N° Endpoint
Direction
Control, Interrupt, Bulk, Isochronous
Notes: 25

## Slide 62: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 63: Types de transferts
Quatre types de transferts possibles
  Transferts de Contrôle (Low/Full Speed)
    Utilisés pour les opérations d'initialisation/configuration
    Utilisables éventuellement pour des transferts standard
  Transferts mode Interruption (Low/Full Speed)
    Destinés à des échanges limités et périodiques
    Fréquence de scrutation garantie
    Reprise sur erreur
  Transferts Isochrones (Full Speed uniquement)
    Bande passante garantie (débit, latence)
    Pas de reprise sur erreur
  Transferts de masse ('Bulk') (Full Speed uniquement)
    Débit selon disponibilité
    Reprise sur erreur
Notes: 25

## Slide 64: Types de transferts
Quel type de transfert choisir ?
  Transferts de Contrôle
    Lorsque le nombre de Endpoints est limité (utilisation EP0)
    Pour tenter d'obtenir un débit Low Speed acceptable
    Pour utiliser le driver de classe HID standard
  Transferts mode Interruption
    Pour des transferts à l'initiative du périphérique (asynchrones)
    Pour des transferts périodiques ou permanents
  Transferts Isochrones
    Pour des transferts à débit constant et garanti (attention : la bande passante reclamée et non utilisée est perdue)
  Transferts Bulk
    Pour tous les autres cas
Notes: 25

## Slide 65: Types de transferts
Un périphérique peut utiliser simultanément différents types de transfert sur différents endpoints.
Exemple :
  Endpoint 0 : (initialisation) : mode Contrôle
  Endpoint 1 (lecture status) : mode Interrupt IN
  Endpoint 2 (envoi commandes) : mode Bulk OUT
  Endpoint 3 (envoi données) : mode Bulk IN
  Endpoint 4 (lecture données) : mode Bulk OUT
Vu d'un périphérique, un transfert de type Interrupt est identique à un transfert de type Bulk (la seule différence est au niveau du Host)
Notes: 25

## Slide 66: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 67: Performances
Allocation de la bande passante USB
  10% réservée pour les transferts non périodiques (Control et Bulk)
  jusqu'à 90% utilisables pour les transferts périodiques (Interruption, Isochrones)
  La bande passante non réservée par les transferts périodiques est utilisable pour des transferts non périodiques (au gré du Host).
Notes: 25

## Slide 68: Performances
  maximum théorique pour le Host = 6 transactions Interrupt Low Speed par trame
  Pour un transfert en mode Interrupt Low Speed, pas plus de 1 transaction toutes les 10 trames (=10 ms), soit un débit maximum de 800 octets/s (selon la charge du bus et la bonne volonté du Host, la période peut descendre à 1 ms)
S
P
Sync
PID
ENDP,CRC
S
P
Sync
PID
Data = 8 oct. max
Sync
PID
PRE
PRE
TOKEN
DATA
ACK
16 bits
16 bits
32 bits LS = 256 bits FS
112 bits LS = 896 bits FS
16 bits LS = 128 bits FS
Low Speed
Low Speed
Full Speed
Full Speed
Total : ~1600 bits FS
Mode Interrupt, Low Speed
  Nb de données utiles par transaction : de 1 à 8 octets
  L'échange d'un paquet Data s'accompagne d'un overhead important : environ 140 μs (14% d'une trame)
Notes: 25

## Slide 69: Performances
Mode Interrupt, Full Speed
  Nb max. de données utiles par transaction : de 1 à 64 octets
  L'échange d'un paquet de 64 octets consomme environ 5% d'une trame
  maximum théorique pour le Host = 19 échanges par trame
  Pour un transfert en mode Interrupt Full Speed, 1 transaction max par trame de 1 ms, soit un débit maximum de 64000 octets/s
Notes: 25

## Slide 70: Performances
Mode Control, Low Speed
  Nb de données utiles par transaction : de 1 à 8 octets
  En raison de la structure des Transferts de Contrôle, l'échange d'un paquet Data s'accompagne d'un overhead très important : environ 300 μs (30% d'une trame)
  maximum théorique pour le Host = 3 échanges par trame
  Pour un transfert en mode Control Low Speed, le débit maximum envisageable (mais non garanti) en mode Control est de 24000 octets/s
Notes: 25

## Slide 71: Performances
Mode Control, Full Speed
  Nb de données utiles par transaction : de 1 à 64 octets
  L'échange d'un paquet Data de 64 octets consomme environ 7% d'une trame
  Maximum théorique pour le Host = 13 échanges par trame
  Pour un transfert en mode Control Full Speed, le débit maximum envisageable (mais non garanti) en mode Control est de 832 Koctets/s.
Notes: 25

## Slide 72: Performances
Mode Isochrone (Full Speed uniquement)
  Nb de données utiles par transaction : de 1 à 1023 octets
  L'échange d'un paquet consomme de 1% (paquet de 1 octet) à 69% (paquet de 1023 octets) d'une trame
  maximum théorique pour le Host = de 150 échanges (1 octet) à 1 échange (1024 octets) par trame
  Pour un transfert Isochrone, au maximum 1 transaction par trame, soit un débit maximum garanti de 1 Moctet/s (paquets de 1023 octets)
Notes: 25

## Slide 73: Performances
Mode Bulk (Full Speed uniquement)
  Nb de données utiles par transaction : de 1 à 64 octets
  L'échange d'un paquet Data de 64 octets consomme environ 5% d'une trame
  Maximum théorique pour le Host = 19 échanges par trame
  Pour un périphérique Bulk, le débit maximum envisageable (mais non garanti) est de 1,2 Moctets/s.
Notes: 25

## Slide 74: Performances
mode Control
    Low Speed : 3 transactions/trame x 8 octets : 24K oct/s non garanti
    Full Speed : 13 transactions/trame x 64 octets : 832K oct/s non garanti
mode Interruption
    Low Speed : 1 transaction/10 trames x 8 octets : 800 oct/s
    Low Speed : 1 transaction/trame x 8 octets : 8K oct/s non garanti
    Full Speed : 1 transaction/trame x 64 octets : 64K oct/s
mode Isochrone
    1 transaction/trame x 1023 octets : 1 Moct/s
mode Bulk
    19 transactions/trame x 64 octets : 1.2 Moct/s non garanti
Récapitulatif des performances maximum
Notes: 25

## Slide 75: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 76: Aspects logiciel
USB driver
USB Host Controller
driver
USB Host Controller
USB
Host System
USB Device
USB System Software
(Operating system)
USB Hardware
Client applications
Client Driver
Application
Application
Applications
Client Driver
USB Client Drivers
Notes: 17

## Slide 77: Aspects logiciel
La norme USB regroupe les périphériques en classes, pour faciliter l'écriture et l'utilisation de drivers génériques
Une classe permet de décrire toutes les caractéristiques des périphériques qui la constituent
5 classes retenues initialement :
  Audio
  Communication (uniquement téléphonique)
  Display (configuration de moniteurs)
  HID (Human Interface Devices)
  Mass Storage
Autres classes potentielles :
  Image
  PID (Physical Interface Devices)
  Power
  Printer
  Storage
  Serial RS232 emulation
Notes: 25

## Slide 78: Aspects logiciel
Microsoft : Windows 98, Windows 2000
Apple : MacOS
Quels Operating Systems supportent l'USB ?
Et les autres ?
Pas de support USB natif
Certaines sociétés (par ex. Philog, www.philog.com) proposent une souche USB, qui permet d'intégrer les fonctionnalités USB dans différents systèmes d'exploitation (Windows NT, WinCE, Linux, systèmes temps réel. etc.)
Notes: 25

## Slide 79: Aspects logiciel
Et les drivers ?
Cas d'un périphérique appartenant à une classe définie :
  si le 'Class driver' existe (par ex. souris USB)
    Si le périphérique obéit aux spécifications de la classe, il peut utiliser directement le Class Driver existant
  si le 'Class driver' n'existe pas encore (par ex. emulation RS232)
    Développer un driver spécifique ('Mini-Driver') reprenant les spécifications de la classe ( pour pouvoir ultérieurement basculer sur le Class driver officiel)
Cas d'un périphérique n'appartenant pas à une classe définie
  Se raccrocher à une classe voisine, pour laquelle existe un Class driver (par ex. classe HID)
  ou
  Développer un driver spécifique (Mini-Driver)
Notes: 25

## Slide 80: Exemple de Périphérique multi-classe
Mass Storage
Class Device Driver
USB
System Software
USB Host Controller
USB
Host System
USB CD-ROM
Mass Storage
Fonction
USB Logic Device
USB Interface
Audio
Fonction
Audio
Class Device Driver
Notes: 17

## Slide 81: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Notes: 2

## Slide 82
Périphériques
Débit
Remarques
Caméras visioconférence
75-150Mbs
Qualité MPEG-2 sans compression
Scanners
50-100Mbs+
Remplacement interface SCSI
Imprimantes
50-100Mbs+
Résolution supérieure, plus de couleurs.
Elimination de buffers-page, faible cout.
Stockage
Up to 240Mbs
Remplacement interface SCSI. Support ZIP, CD hte vitesse, CD-R, ...
Connexion large bande
10-100Mbs
Cable, DSL, Ethernet, HPNA, ...
Pourquoi l'USB 2.0
Un certain nombre d'applications sont hors de portée de l'USB 1.1 :

## Slide 83
Ajoute une fréquence de transfert plus élevée
  480Mb/s (High Speed, 40 fois plus rapide que Full Speed )
Totalement compatible avec l'USB 1.1
  mêmes câbles et connecteurs
  mêmes caractéristiques de consommation
  même mécanismes Plug & Play
  tout Périphérique ou Hub USB1.1 peut fonctionner sans modification (hard ou soft) dans un environnement USB2.0
USB 2.0 : une évolution de l'USB 1.1
N.B. : l'USB2.0 est une évolution de la norme USB, et ne doit pas etre identifiée à la seule version High Speed 480Mbps : il existe aussi des souris USB2.0, des claviers USB2.0, etc.

## Slide 84
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic

## Slide 85
Un Hub 2.0 sait gérer simultanément des Devices ou Hubs USB1.1 et des Devices ou Hubs High Speed
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic

## Slide 86
Tout Device ou Hub USB1.1 fonctionne sans aucune modification dans un environnement USB2.0 (c'est le Hub 2.0 amont qui assure la transparence)
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic

## Slide 87
Un Périphérique High Speed peut se connecter sans perturbation à un Hub 1.1 (son fonctionnement opérationnel est optionnel)
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic

## Slide 88
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic
Plusieurs Périphériques Full Speed peuvent fonctionner simultanément à pleine vitesse ( N x 12Mbps)

## Slide 89
Fonctionnement High Speed possible lorsque tous les tronçons sont High Speed
Topologie
USB 1.1
Hub
USB 2.0
Hub
USB 1.1
FS
USB 1.1
LS
USB 2.0
HS
USB 2.0
HS
USB 1.1
LS
USB 2.0
PC
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
1.1 Traffic
2.0 Traffic
2.0 Traffic
USB 1.1
FS
1.1 Traffic

## Slide 90: Signalisation High-Speed
Mêmes liaisons physiques que Low/Full Speed, mais niveaux et principe différents (commutation de courant)
D+
D-
0
(transition)
Idle
(Repos)
1
(pas de transition)
D+ et D- : niveau actif = 400mV, niveau inactif = 0mV
High
Speed
Etat J
Etat K
Pas de différence entre état repos et SEO (Reset)
Notes: 4

## Slide 91: Signalisation High-Speed
Toute interface High Speed inclut une interface Full-Speed commutable
  Tout Device High Speed se connecte initialement en mode Full Speed
  Apres vérification des possibilités, le mode Full Speed est commuté au profit du mode High Speed
3.3V
Valid. Rpu
Rpu
Valid. Driver Full Speed
Full Speed Transmit Data
Valid. Driver High Speed
High Speed Transmit Data
High Speed Receiver Data
Full Speed Receiver Data
Squelch
High Speed Disconnect
D+
D-
Rpd
Valid. Driver Full/Low Speed
Full/Low Speed Transmit Data
Valid. Driver High Speed
High Speed Transmit Data
High Speed Receiver Data
Full/Low Speed Receiver Data
Squelch
High Speed Disconnect
Edge Mode Select
High Speed Device Interface
USB2.0 Hub Interface
D+
D-
Detect D+
Detect D-
Detect D+
Detect D-
Notes: 4

## Slide 92: Connexion d'un Device High Speed
La détection d'un périph High-Speed s'effectue via un protocole particulier :
  Le périph/hub se connecte initialement comme un Device Full Speed (résistance de tirage Rpu connectée)
  s'il détecte une signalisation SEO (Reset) sur D+/D- il émet vers le hub une modulation High-Speed particulière ('Chirp K')
  si le hub est validé en mode High-Speed, il répond au Device par une séquence High-Speed spécifique (alternance 'Chirp J' et 'Chirp K')
  si le Device reçoit cette séquence il commute en mode High Speed (résistance Rpu déconnectée)
Le passage en mode Suspend nécessite également une reconnexion temporaire en mode Full Speed :
  pas de distinction possible en mode High Speed entre état 'Idle' et 'SEO' (Reset)
  lorsqu'un Device High Speed constate l'état Idle pendant 3ms, il commute en mode Full Speed (résistance Rpu connectée) pour confirmation :
    état Idle : passage en mode Suspend
    état SEO : passage en mode connexion (cf ci-dessus)
Notes: 9

## Slide 93: Déconnexion d'un Device High Speed
La déconnexion d'un Device High Speed n'est pas visible du Hub de manière automatique (pas de résistance de tirage)
insertion d'un postambule particulier après chaque transaction SOF High Speed
  en l'absence de Device High Speed connecté le niveau différentiel D+/D- double de valeur pendant le postambule
  un récepteur différentiel spécifique dans le Hub détecte ce niveau et signale la déconnexion
Notes: 21

## Slide 94: Transactions, Paquets, Trames
En mode High Speed le temps est découpé en micro-trames de 125us (Micro-Frames), marquées par un Token SOF particulier
Full Speed USB Frame Ticks
USB2.0 Micro-Frame Ticks
(1/8th Full Speed Frame)
Full Speed Data Payload (Isochronous)
1 ms
1 ms
High Speed Micro-Frames (125uS)
High Speed Data Payload
Notes: 21

## Slide 95: Transactions, Paquets, Trames
Pour ne pas encombrer la bande passante les transactions USB1.1 sont comprimées dans les micro-trames (fonction 'Transaction Translator' des Hubs 2.0)
1 ms
1 ms
USB 2.0
PC
USB 1.1
FS
1.1 Traffic
USB 2.0
Hub
2.0 Traffic
USB1.1 Transaction
High Speed Transactions
Notes: 21

## Slide 96: Transactions, Paquets, Trames
Un Hub 2.0 peut intégrer un seul 'Transfer Translator' ou plusieurs
Avec N 'Transfer Translators' le Hub peut gérer simultanément N sous-bus USB1.1 (N x 12Mbps)
Transaction
Translator
Transaction
Translator
Transaction
Translator
Transaction
Translator
Transaction
Translator
High Speed
Low/Full Speed
Low/Full Speed
Low/Full Speed
High Speed
Notes: 21

## Slide 97: Transactions, Paquets, Trames
La réalisation des transactions Low/Full Speed n'étant pas immédiate, leur acquittement doit être différé : utilisation de Split Transactions
Les Split Transactions s'exécutent en deux phases : commande de la transaction (Start Split) puis acquisition du résultat (Complete Split)
Les Split Transactions sont gérées par les Hubs 2.0, invisibles des Périphériques Low/Full Speed
1 ms
1 ms
USB 2.0
PC
USB 1.1
FS
1.1 Traffic
USB 2.0
Hub
2.0 Traffic
USB1.1 Transaction
'Start Split'
'Complete Split'
Notes: 21

## Slide 98: Transactions, Paquets, Trames
Split transaction 'OUT'
Host
Hub
LS/FS
Device
SSPLIT
OUT
Data
ACK
OUT
Data
ACK
CSPLIT
OUT
ACK
CSPLIT
OUT
NYET
Un acquittement spécial 'NYET' permet d'indiquer le cas échéant que la transaction Low/Full Speed n'est pas terminée
Transaction
OUT standard
Notes: 21

## Slide 99: Transactions, Paquets, Trames
Split transaction 'IN'
CSPLIT
IN
NYET
Host
Hub
LS/FS
Device
SSPLIT
IN
ACK
IN
Data
ACK
CSPLIT
IN
Data
Transaction
IN standard
Notes: 21

## Slide 100: Transactions, Paquets, Trames
Optimisation des transactions Bulk Out
L'echec de la transaction (NAK) est signalé après le transfert du paquet Data, qui accapare inutilement le bus
Un nouvel acquittement est prévu pour éviter ce phénomène : NYET (mode High Speed uniquement)
  Transaction acceptée et buffer suffisant pour la transaction suivante : ACK
  Transaction acceptée mais buffer insuffisant pour une prochaine transaction : NYET
  Transaction refusée : NAK
Après réponse NYET ou NAK le Host peut tester la disponibilité du Device pour la prochaine transaction par une transaction PING
  Réponse NAK : pas de buffer disponible pour une transaction OUT
  Réponse ACK : buffer disponible, une transaction OUT peut être relancée
O U T
A D D R
E N D P
C R C 5
D A T A 1
DONNEES UTILES
C R C 1
6
N A K
Token Packet
Data Packet
H/S Pkt
Une transaction Bulk Out peut être refusée (Nak) par un Device faute de buffer instantanément disponible, et re-tentée ultérieurement
Notes: 20

## Slide 101: Transactions, Paquets, Trames
Bulk Transaction format
IN
OUT
PING
DATA0/1
DATA0/1
NAK
STALL
ACK
NYET
ACK
NAK
STALL
NAK
ACK
STALL
Token
Data
Handshake
Idle
from Host
from Function
Error
High Speed
only
High Speed OUT only
Data
Error
Idle
Data
Error
Error
Error
Notes: 20

## Slide 102: Transactions, Paquets, Trames
Interrupt Transaction format
IN
OUT
DATA0/1
DATA0/1
NAK
STALL
ACK
ACK
NAK
STALL
Token
Data
Handshake
Idle
from Host
from Function
Error
Data
Error
Idle
Data
Error
Error
Notes: 20

## Slide 103: Transactions, Paquets, Trames
Isochronous Transaction format
IN
OUT
DATAx
DATAx
Token
Data
Handshake
Idle
from Host
from Function
Error
Idle
Notes: 20

## Slide 104: Performances en mode High Speed
Mode Interrupt
  Au maximum 80% de la bande passante (pour l'ensemble des périphériques périodiques)
  Pour un périphérique donné :
    Taille max. des données utiles par transaction : 1024 octets (14% de la bande passante)(*)
    jusqu'à 1 échange toutes les 125μs
    Débit maximum : 8 Moctets/s (**)
(**) 16 ou 24 Moctets/s si 2 ou 3 transactions par micro-trame
(*) éventuellement 2 ou 3 transactions par micro-trame
Notes: 25

## Slide 105: Performances en mode High Speed
Mode Control
  20% de la bande passante garantie pour l'ensemble des périphériques (plus selon disponibilité)
  Pour un périphérique donné :
    Taille max. des données utiles par transaction : 64 octets (3% de la bande passante)
    Débits maximum envisageables (mais non garantis) : 3 Moctets/s (20% de la bande passante), 16 Moctets/s (100% de la bande passante)
Notes: 25

## Slide 106: Performances en mode High Speed
Mode Bulk
  Pour un périphérique donné :
    Taille max. des données utiles par transaction : 512 octets (8% de la bande passante)
    Débit maximum envisageable (mais non garanti) : 53 Moctets/s
Notes: 25

## Slide 107: Performances en mode High Speed
Mode Isochrone
  Au maximum 80% de la bande passante (pour l'ensemble des périphériques périodiques)
  Pour un périphérique donné :
    Taille max. des données utiles par transaction : 1024 octets (14% de la bande passante)
    au maximum 3 transactions par micro-frame
    Débit maximum : 24 Moctets/s
Notes: 25

## Slide 108: Agenda
Introduction
Topologie et signalisation
Fonctionnement 'Plug and Play'
Alimentation et consommation
Transactions, Paquets, Trames
Détection/traitement des erreurs
Configuration/initialisation
Types de transfert
Performances
Aspects logiciel
USB 2.0
Conclusions
Notes: 2

## Slide 109: Quel composant choisir ?
Les composants d'interface USB se rangent en deux catégories
  Interface physique uniquement
  Interface physique + microcontrôleur
Notes: 3

## Slide 110: Composants d'interface
Processor
Réalisent les traitements 'immédiats' du protocole USB, généralement regroupés sous l'appellation SIE (Serial Interface Engine) :
  Interface électrique et synchronisation, Sérialisation/Désérialisation, Décodage d'adresse, Contrôle/Génération de CRC, Remplissage/Vidage des EndPoints FIFOs, etc.
Utilisent un processeur externe pour la gestion de plus haut niveau :
  Séquencement de l'énumération, exploitation des EndPoints FIFOs, enchaînement des transactions, gestion Suspend/Resume, etc.
Avantages :
  Conservation du processeur principal de l'application
  Faible coût du composant
Inconvénients :
  Intégration du traitement USB dans le processeur principal : implique une connaissance approfondie de l'USB
  Charge supplémentaire pour le processeur
  Consommation de l'ensemble SIE+Processeur+mémoire+... : problème si application 'bus-powered'
Composants d'interface physique
SIE
FIFO
USB
Notes: 3

## Slide 111: Composants d'interface
Réalisent tous les traitements du protocole USB :
  SIE, énumération, exploitation des EndPoints FIFOs, enchaînement des transactions, gestion Suspend/Resume, etc.
Avantages :
  Confinement du traitement USB dans le microcontrôleur
  Environnement de développement complet et adapté
  Remplacement possible du processeur principal
  Extension des possibilités du processeur principal
Inconvénients :
  Microcontrôleur imposé
  Environnement de développement supplémentaire (éventuellement)
Microcontrôleurs USB
SIE
FIFO
USB
Mémoire
uProc.
E/S
Notes: 3

## Slide 112: Conclusions
L'USB apporte une grande simplification du matériel
  pas de cartes 'add-on', interface par composants spécialisés, etc.
L' USB est une interface économique
  peu de circuits, composants d'interface faible coût, alimentation externe optionnelle
L'USB apporte une grande simplicité d'utilisation
  connectique unique, connexion/déconnexion à volonté, Plug & Play, etc.
  une part de la complexité est reportée au niveau de la procédure d'énumération
Tout périphérique USB 1.1 (Low Speed ou Full Speed) fonctionne sans modification dans un environnement USB 2.0
La notion de classe favorise le développement de périphériques appartenant aux classes supportées, mais limite le développement de périphériques spécifiques ou particuliers
  certains fabricants proposent des drivers USB 'general purpose'
Une deuxième accélération de l'USB est imminente avec :
  le support de multiples systèmes d'exploitation
  l'introduction de la version 2.0
Notes: 3

## Slide 113
C'est fini.
Merci.